## Slide 1: PT100 RTD 센서신호 분배기
SKYFARM SYSTEM

## Slide 2: 프로젝트 개요
이 프로젝트는 PT100 RTD 센서의 온도 데이터를 두 개의 수신기(DSFOX 온도 컨트롤러와 MAX31865 RTD-to-Digital 컨버터)로
번갈아 가며 전송하여 측정하는 시스템입니다.
이를 위해 ESP32 마이크로컨트롤러와 HK4100F-DC3V-SHG 릴레이를 사용하여 신호를 전환합니다.
기존 설치된 온도 컨트롤러에 영향을 주지 않으면서 최소한의 설비로 센서의 데이터를 수집하고 전송하는 것이 이 프로젝트의 핵심입니다.

## Slide 3: 주요 구성 요소
1. PT100 RTD 센서
3선식 온도 센서로, 저항 값의 변화로 온도를 측정합니다.
2. HK4100F-DC3V-SHG 릴레이 (3개)
릴레이를 사용하여 PT100 RTD 센서의 신호를 두 개의 수신기(DSFOX와 MAX31865)로 번갈아 가며 전환합니다.
3. ESP32
릴레이를 제어하여 신호 전환을 수행하고, MAX31865 수신기에서 온도 데이터를 읽어 WiFi 나 블루투스 통신으로 데이터를 전송합니다.
4. MAX31865 RTD-to-Digital 컨버터
RTD 센서의 아날로그 저항 값을 디지털 온도 값으로 변환하여 ESP32로 전송합니다.
5. DSFOX 온도 컨트롤러
RTD 센서의 신호를 수신하여 온도를 측정하고 제어하는 장치입니다.

## Slide 4: 하드웨어 구성
1. RTD 센서 연결
RTD 센서의 A선(빨강)을 첫 번째 릴레이의 COM 핀에 연결
RTD 센서의 B선(흰색)을 두 번째 릴레이의 COM 핀에 연결
RTD 센서의 B-선(흰색)을 세 번째 릴레이의 COM 핀에 연결

## Slide 5
2. 릴레이 출력 연결:
첫 번째 릴레이
  NO 핀을 DSFOX의 RTDIN+ 핀에 연결
  NC 핀을 MAX31865의 RTDIN+ 핀에 연결
두 번째 릴레이:
  NO 핀을 DSFOX의 RTDIN- 핀에 연결
  NC 핀을 MAX31865의 RTDIN- 핀에 연결
세 번째 릴레이:
  NO 핀을 DSFOX의 RTDREF+ 핀에 연결
  NC 핀을 MAX31865의 RTDREF+ 핀에 연결

## Slide 6
3. ESP32와 릴레이 연결:
릴레이1,2,3 의 코일 핀(+)을 ESP32의 GPIO 33에 연결해서 출력방향을 제어
릴레이 코일의 (-) 핀은 GND에 연결

## Slide 7: 소프트웨어 구성
1. ESP32 초기 설정
ESP32의 GPIO 핀을 릴레이 제어 핀으로 설정
MAX31865 모듈 초기화
2. 메인 루프
릴레이를 제어하여 10초마다 RTD 센서의 신호를 두 개의 수신기로 번갈아 가며 전환
MAX31865에서 센서 데이터를 읽어 WIFI 또는 블루투스를 통해 전송(0.2초)
DSFOX 온도 컨트롤러에 RTD센서 데이터를 전송

## Slide 8: Line chart
PT100 RTD Sensor
ESP32
Relay2
Relay3
DSFOX
MAX31865
Relay1
A
B
B
Control Signals
RTDIN+
RTDIN-
RTDREF+