## Slide 1: SF104 스마트탐침센서 도축장 ver
SKYFARM SYSTEM

## Slide 2: 프로젝트 개요
도축장에서 사용할 센서 개발

## Slide 3: 주요 기능 요소
1. 와이파이가 없는 곳에서 10분마다 한번씩 온도 측정해서 저장
10분 마다 온도측정 후 메모리에 저장, 시간값은 저장안됨, 측정차수로 기록
ex)
Take 1, 1.2
Take 2, 0.8
Take 3, -0.9
~
~
Take 90, 0.5
2. 와이파이가 되는 곳으로 이동해서 와이파이 연결이 되면 저장값 자동전송? 수동전송?

## Slide 4: 작동방식
1. 측정시작
기본화면에서 버튼 한번 누르면 [READY] 글자를 30초간 화면에 표시
30초가 지나면 기본화면 [READY] 사라짐
[READY] 가 표시된 상태에서 한번 더 누르면 5.4.3.2.1 카운트 후 측정시작
카운트 중 버튼을 누르면 측정진입 중단, 기본화면으로
측정시작되면 기존 저장된 데이터 삭제되고 새 데이터로 저장 시작
온도 측정 후 메모리에 저장, 딥슬립모드로 진입
10분후 웨이크업 해서 온도 측정 후 메모리저장 후 딥슬립모드 진입을 반복
온도 측정 중 버튼이 눌러지면 웨이크업해서 [CANCLE ?] 10초간 화면에 표시
10초 이내에 버튼을 누르면 측정중단 하고 메모리에 저장된 온도측정값이 있을경우 기본화면에 [DATA SAVE] 표시
[CANCLE ?] 표시 후 10초 이내에 버튼이 눌러지지 않으면 측정 재개
화면에 [DATA SAVE] 표시된 상태에서 와이파이 연결이 되면 데이터 전송(자동/수동)
수동일 경우 [SEND DATA?] 화면에 표시 하고 버튼누르면 측정값 전송